# Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота

# Лабораторная работа №20

Проверки и регулировки систем термостабилизации гирокомпасов КУРС-4, КУРС – 4М

Выполнил :

Группа: С –

Руководитель:

# Калининград 2010

| Лабораторная работа № 20 Проверки и регулировки систем термостабилизации гирокомпасов КУРС-4, КУРС – 4М Цель работы: изучить методику и порядок проведения преверок и регулировок систем термостабилизации гирокомпасов. Рассматриваемые вопросы: Проверки и регулировки систем термостабилизации гирокомпасов Курс-4 и Курс-4м. Проверки и регулировки следящей системы. Проверка работы корректора скоростной девиации и установки основного прибора. Отчет Проверки и регулировки систем термостабилизации гирокомпасов Курс-4 и Курс-4м. Проверка системы термостабилизации производится наблюдением за показаниями термометра прибора I MB в установившемся режиме (не ранее чем через 2-3 ч после включения прибора). При замене двигателя вентилятора необходимо проверить направление вращения электродвигателя, поставив переключатель ОХЛАЖДЕНИЕ в положение АВАРИЙНАЯ РАБОТА. При правильном подключении поток воздуха должен обдувать резервуар снизу вверх, в противном случае необходимо поменять местами две фазы на клеммах электродвигателя. Система термостабилизации регулируется в том случае, если установившаяся температура поддерживающей жидкости не равна (49±2) °С, при этом регулированию подлежит один из блоков термостабилизации: У2 (при температуре в гиропосту выше 15°С или УЗ (при температуре в гиропосту ниже 15°С). |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №20 |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |
| Выполнил |  |  |  | Проверки и регулировки систем термостабилизации гирокомпасов КУРС-4, КУРС – 4М | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГА РФ Группа С - |

| При регулировании блока термостабилизации У2 необходимо установить переключатель ОХЛАЖДЕНИЕ в положение АВТОМ. РАБОТА, вращая ручку потенциометра блока У2, отрегулировать включение вентилятора так, чтобы температура поддерживающей жидкости удерживалась в диапазоне 48,5 49,5°С. При регулировании блока термостабилизации УЗ необходимо установить переключатель ПОДОГРЕВ в положение АВТОМ. РАБОТА, вращая ручку потенциометра блока УЗ, отрегулировать температуру включения электронагревателей так, чтобы температура поддерживающей жидкости удерживалась в диапазоне 48,5-49,5°С. Проверки и регулировки следящей системы. Основными параметрами следящей системы, характеризующими ее работу, являются: чувствительность, время отработки 90° и число прохождений положения равновесия. Указанные .параметры проверяются при проведении периодических проверок всей гирокомпасной системы, при замене или ремонте, прибора 9Б, при замене, ЧЭ или токопроводящей поддерживающей жидкости. Рис. I. Усилительно-трансляционный прибор (9Б): I - двигатель следящей системы; 2 - сельсин-датчик курса; S - выключатель следящей системы; 4 - сопротивления сигналь,- . ного мостика; 5 - регулировочное сопротивление Е4; 6 - выпрямители; 7 - сигнальный трансформатор;' 8 - конденсаторы; 9 -сигнальная лампа "Рассогласование следящей системы"; 10 - фазовый трансформатор, магнитные усилители находятся с обратной стороны панели |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| К проверкам параметров следящей системы можно приступать лишь после того, как ЧЭ придет, в меридиан. Для того, чтобы убедиться, что он пришел в меридиан, необходимо взять 5-6 отсчетов курса с интервалами между отсчетами через 5 мин. Если разность отсчетов не. будет превышать _+ 0,5°, то это свидетельствует о приходе гиросферы в меридиан. Чувствительность следящей системы Должна быть не хуже + 0,1°. Для проверки этого параметра следящая система принудительно рассогласовывается на угол около 1° путем поворота ротора исполнительного двигателя. После отпускания ротора следящая система должна согласовываться с указанной точностью. Рассогласование следует проводить в разные стороны. Для проверки времени отработки следящей системен угла 90° производится принудительное рассогласование на угол около 120°. Затем, по секундомеру, с момента, когда следящая сфера отработает 30°, фиксируется время отработки угла 90°. Это время не должно превышать 20 с, а разность во времени отработки в разные стороны не должна превышать 4 с. Одновременно со временем отработки проверяется число прохождений следящей системой положения равновесия, которое не должно превышать пяти. Если чувствительность и время отработки не соответствует требуемым, то первой причиной может быть увеличение моментов трения в приборах IМ, 9Б. . Если моменты трения находятся в допустимых пределах, то для повышения чувствительности и скорости отработки следует подобрать новую величину обратной связи резистором R 4 или заменить емкость CI в цепи исполнительного двигателя в приборе 9Б. Проверка линии сигнала рассогласования следящей системы производится следующим образом. Тумблер ВК (рис.2) следящей системы в приборе 9Б, поставить в положение ВЫКЛЮЧЕНО. Затем поворачивая вручную валик двигателя следящей системы в приборе 9Б рассогласовать следящую систему относительно ЧЭ на 0,7f2,5°. При этом должны загораться лампочки в приборах 9Б, ЮМ и 34 ПМ. Одновременно в приборе 34 ПМ сработает ревун. Если лампы не загораются, то их следует заменить. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Рис2. Принципиальная схема следящей системы в ПК «Курс» Проверка работы корректора скоростной девиации и установки основного прибора. Проверка прибора 34 ИМ Проверка включает в себя следующие проверки: проверка механизма записи курсе (аналогична проверке прибора 23-ТЗ ); проверка согласования механизма дистанционного управления корректором. Для этого маховичок ручной установки корректора в приборе I MB поставить на нуль. При этом стрелка-указатель шкалы скорости е приборе 34 ПМ должна установиться на нуль. Если стрелка на нуль не устанавливается, необходимо развернуть корпус статора сельсина-приемника обратного контроля в приборе 34 А на необходимый угол. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |