# Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота

# Лабораторная работа №21

Проверка регулировки следящей системы

Выполнил :

Группа: С –

Руководитель:

# Калининград 2010

| Лабораторная работа № 21 Проверка регулировки следящей системы Рассматриваемые вопросы: Проверки параметров следящей системы: чувствительности, скорости отработки, числа колебаний. Определение угла рассогласования, при котором срабатывает лампочка следящей системы. Согласование репитеров с прибором 1Н Заправка ленты в курсограф, согласование по курсу и времени. Проверки пеленгаторных репитеров. Проверки эксцентриситета оптического пеленгатора. Отчет Проверки параметров следящей системы: чувствительности, скорости отработки, числа колебаний. Основными параметрами следящей системы, характеризующими ее работу, являются: чувствительность, время отработки 90° и число прохождений положения равновесия. Указанные параметры проверяются при проведении периодических проверок всей гирокомпасной системы, при замене или ремонте прибора 9Б, при замене ЧЭ или токопроводящей поддерживающей жидкости, К проверкам параметров следящей системы можно приступать лишь после того, как ЧЭ придет в меридиан. Для того, чтобы убедиться, что он пришел в меридиан, необходимо взять 5-6 отсчетов курса с интервалом между отсчетами через 5 мин. Если разность отсчетов не будет превышать 0,2°, то это свидетельствует о приходе гиросферы в меридиан. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №21 |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |
| Выполнил |  |  |  | Проверка регулировки следящей системы | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГА РФ Группа С - |

| Чувствительность следящей системы должна быть не ниже 0,2 Для проверки этого параметра следящая система принудительно рассогласовывается элементом на угол около 1° путем поворота ротора исполнительного двигателя. После отпускания ротора следящая система должна согласовываться с указанной точностью. Рассогласование следует проводить в разные стороны. Для проверки времени отработки следящей системы угла 90° производится принудительное рассогласование на угол около 120°. Затем, по секундомеру с момента, когда следящая сфера отработает 30°, фиксируется время отработки угла 90°. Это время не должно превышать 20 с, а разность во времени отработки в разные стороны не должна превышать 4 с. Одновременно со временем отработки проверяется число прохождений следящей системой положения равновесия, которое не должно превышать пяти. Если чувствительность или время отработки не соответствуют требуемым, то первой причиной может быть увеличение моментов трения в приборах IM, 9Б. Если моменты трения находятся в допустимых пределах, то для повышения чувствительности и скорости отработки следует подобрать новую величину обратной связи резистором R 4 или заменить емкость CI в цепи исполнительного двигателя в приборе 9Б. Определение угла рассогласования, при котором срабатывает лампочка следящей системы. Рисунок 1. – Схема следящей системы |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Контроль нормальной работы следящей системы осуществляется с помощью лампочки Л1, включенной в цепь вторичной обмотки сигнального трансформатора TPI, первичная обмотка которого в свою очередь включена в диагональ сигнального мостика ЛВ. При достижении углов рассогласования следящей сферы и гирооФеры более 0,7 - 2,5° напряжение в диагонали мостика АВ достигает величины достаточной для зажигания неоновой лампочки J1I. Загорание лампочки и срабатывание ревуна в приборе З4 ПМ указывает на ненормальную работу следящей системы, предупреждая судоводителя о том, чтобы он не доверял в этом случае показаниям гирокомпаса и перевел управление судна по магнитному компасу до устранения возникшей неисправности в следящей системе гирокомпаса. Все элементы следящей системы, кроме сигнального мостика и сельсина-приемника, расположены в усилительно-трансляционном приборе 9Б. Согласование репитеров с прибором 1Н Самосинхронизация датчика и приемника (репитера и прибора 1H) происходит в пределах одного оборота (1°) сельсина, поэтому предусмотрен механизм ручного согласования 3 репитера с показаниями основного прибора. При помощи специального четырехгранного ключа, вставляемого в отверстие на корпусе репитера, закрываемого винтовым колпачком, утапливается подпружиненная ось с шестерней на конце. Шестерня входит в зацепление с зубчатой передачей и поворотом ключа (в нажатом положении)можно разворачивать картушку в любую сторону для согласования с основным компасом с точностью +-1 (в пределах 1° согласование автоматическое) 4. Заправка ленты в курсограф, согласование по курсу и времени.. рулон чистой ленты надеть на средний барабан 7 и ее конец аккуратно пропустить через верхний ведущие барабан 6; конеЦ ленты, обрезанный уголком, закрепить на нижнем ведомом барабане б, чтобы не было перекоса, проверить, чтобы штифты ведущего барабана входили в перфорацию, и намотать ленту вручную до ликвидации слабины согласовать ленту по времени, для чего отдать стопорный винт и вручную протянуть ленту до той отметки времени под курсовым пером,которая будет соответствовать судовому времени, затем стопор залить; согласовать курсограФ по курсу, для чего тумблер ПРИЕМНИК КУРСА поставить в положение ОТКЛ. и, вращая рифленную головку, установить перо на необходимый отсчет, проверяя точность установки по курсограмме; тумблер переключить в положение ВКЛ. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Рис. 13. Вид с открытой крышкой и кинематическая схема прибора 23-ТЗ: I - сельсин-приемник; 2 - эксцентрик; 3 - кулачок; 4 - шкала; 5 - двигатель; 6 - ведомый барабан; 7 - барабан с курсограм-мой; 6 - ведущий барабан; 9 - кронштейн курсового пера; 10 -кронштейн четвертного пера; II - курсовое перо; 12 - четвертное перо; 13 - тумблер Проверки пеленгаторных репитеров. Для проверки пеленгаторного репитера следует проверить: - на кольце крышки нанесена азимутальная шкала для опреде ления курсового угла на предмет; - на шкале грубого отсчета имеется шкала с зеркальным изображением, повернутая на 180°, для взятия отсчета компасного пеленга с помощью пеленгатора; - в центре стекла установлен металлический диск с отверстием посредине для центровки пеленгатора; - для придания горизонтальности азимутальному кольцу в корпусе репитера закреплен груз. Репитер для пеленгования (прибор I9A) устанавливается в карданном повесе пелоруса (прибор 20А). Пелорус представляет собой колонку, верхняя часть которой вставляется в нижнюю и крепится к ней болтами, но имеет возможность поворота. Нижняя часть крепится к палубе (обычно на крыльях мостика) и в ней располагается клеммная коробка с регулятором освещения. Репитер для пеленгования выставляется в плоскости, параллельной диаметральной плоскости судна, разворотом верхней части пелоруса с точностью +-0,25 . Судоводителю следует помнить всегда, что ошибка в выставке репитера для пеленгования в диаметральной плоскости полностью входит в ошибку пеленгования, поэтому перед работой с пеленгатор-ным репитером необходимо убедиться в точности его установки. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Проверки эксцентриситета оптического пеленгатора. Эксцентриситет пеленгатора - это несовпадение оси его зрения с центром азимутального круга котелка. Для проверки эксцентриситета пеленгатора необходимо поочередно устанавливать его по индексу у глазной мишени на отсчета азимутального круга 0; 45,0; 90,0;...; 315,0° через 45,0°,одновременно замечая отсчеты у противоположного индекса, расположенного у предметной мишени. Разность отсчетов по обоим индексам не должна отличаться от 180° более чем на 0,2°. Если эта разность превышает 0,2°, пеленгатор сдать в ремонт. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |