# Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота

# Лабораторная работа №1.2

Основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М» и устройство основного прибора.

Выполнил :

Группа:

Руководитель:

# Калининград 2010

| Лабораторная работа № 1.2 Приборы курсоуказания Рассматриваемые вопросы: 1. Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М». 2. Устройство чувствительного элемента гирокомпаса «Амур—3М». 3. Устройство гиросекции гирокомпаса «Амур—3М» и основного прибора Отчет 1. Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М». Состав комплекта и основные технические характеристики гирокомпаса «Амур—3М». J Гирокомпас «Амур—3М» предназначен для выработки курса судов, относительно географического меридиана при плавании в широтах до 750, включая районы с тропическим климатом, со скоростью хода до 25 узлов. J Гирокомпас может поставляться в различных комплектациях. Конкретный состав каждого комплекта оговорен формуляром и схемой соединения гирокомпаса. J В состав комплекта входят: - центральный прибор Л1; - чувствительный элемент; - курсограф (прибор 23Т или 23К); - пелорусы (20М) с пеленгаторными репитерами 1911; - оптический пеленгатор ПГК—2; - информационные репитеры 38Н; |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №1.2 |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |
| Выполнил |  |  |  | Принцип действия и устройство следящей системы гирокомпаса. ГК КУРС-4, КУРС – 4М | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГА РФ Группа |

| - агрегат питания; - комплект эксплуатационных документов; - комплект ЗИП. J Гирокомпас может эксплуатироваться в следующих условиях: 1. Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С для приборов, устанавливаемых на открытой палубе, и от минус 10 до плюс 45°С для центрального прибора, от минус 10 до плюс 50°С для остальных приборов; 2. Относительная влажность до 98% при температуре 40°С; 3. Качка во всех направлениях до 22,5° с периодом от 6 до 15 с при максимальном горизонтальном ускорении, не превышающем 1 м/с2; 4. Изменение напряжения судовой сети на +10% и частоты на ±5% 5. Кратковременные отключения судовой сети длительностью до 5 с; 6. Воздействие ударов с ускорением до 10 g. Погрешности курсоуказания в различных условиях плавания не превышают величин, приведенных в табл. 1. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |