# Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота

# Лабораторная работа №2.2

Принцип действия и устройство блоков выработки компасного и истинного курсов ГК АМУР 3М.

Выполнил :

Группа:

Руководитель:

# Калининград 2010

| Лабораторная работа № 2.2 Принцип действия и устройство блоков выработки компасного и истинного курсов ГК АМУР 3М. Рассматриваемые вопросы: Функциональная схема и устройство блока выработки компасного курса. Функциональная схема и устройство блока выработки истинного курса. Устройство трансляционного прибора. Отчет Функциональная схема и устройство блока выработки компасного курса. Выработка компасного курса осуществляется следящей системой центрального прибора путем отработки угла рассогласования между 43 и следящей сферой. Работа следящей системы поясняется функциональной схемой на рис. 11. Сигнал рассогласования следящей сферы с ЧЭ формируется датчиком угла, состоящим из двух пар электродов 30 , 31 расположенных в экваториальной плоскости на следящей сфере и на гиросфере, элементов мостовой схемы - резисторов 21, 22, 23 и трансформатора Т4, установленных на плате П1 с правой стороны гиросекции центрального прибора. Рис. 11. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №2.2 |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |
| Выполнил |  |  |  | Принцип действия и устройство блоков выработки компасного и истинного курсов ГК АМУР 3М. | Лит. | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГА РФ Группа |

| Работа датчика угла основана на схеме моста, образованного переходными сопротивлениями столбов поддерживающей жидкости между боковыми детками широкого полупояса ЧЭ и электродами 30 и 31 следящей сферы, резисторами R2I... R23 и обмотками 5-6 и 6-7 трансформатора Т4. Питание моста осуществляется от второй- и третьей фаз тока, питающего 43. Третья фаза (29) подается на мост через экваториальный электрод следящей сферы и далее через жидкость на широкий полупояс гиросферы. Вторая фаза (28) подведена на среднюю точку б трансформатора Т4. При согласованном положении ЧЭ и следящей сферы электроды 30 и 31 расположены точно против краев полупояса ЧЭ. В этом положении сопротивления столбов жидкости одинаковы и поэтому мост уравновешен и во вторичной обмотке трансформатора напряжения рассогласования нет. При рассогласовании положения следящей сферы относительно ЧЭ нарушается равенство сопротивлений жидкости и равновесие моста, вследствие чего на выходе трансформатора Т4 появляется напряжение рассогласования. Сигнал рассогласования, усиленный блоком А4, поступает на исполнительный двигатель следящей системы. Двигатель отрабатывает сигнал рассогласования, приводя следящую сферу в согласованное с ЧЭ положение, тем самым равновесие моста восстанавливается. Одновременно двигатель разворачивает вал вращающегося трансформатора ТЗ - датчика компасного курса - и курсовые шкалы гироскопической секции. Следящая система курса выполнена на бесконтактном управляемом двигателе постоянного тока типа ДБУ32-4-6 и блоке предварительного усиления БПУ-32. В гиросекции предусмотрена возможность регулирования скорости отработки, чувствительности следящей системы и колебательности переходного процесса путем подбора резисторов R 13 и R 14 делителя на входе блока БПУ-32, расположенных на плате с элементами мостовой схемы, и демпфирующего резистора R 15. Контроль работы следящей системы осуществляется блоком БКСС (А5) по величине сигнала рассогласования на входе блока ЕПУ-32: если сигнал рассогласования на входе блока в течение заданного времени (нескольких секунд) превышает допустимый уровень, в блоке БКСС срабатывает пороговый элемент и замыкает цепь питания сигнального табло H15, HI6 ГАССОГЛАС.СЛЕД;СИСТЕМЫ. Порог срабатывания блока БКСС подобран резисторами R 19, R 20 делителя сигнала рассогласования на входе блока, установленными на плате с элементами мостовой схемы. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Включение и отключение следящей системы осуществляется тумблером S6 СЛЕД.СИСТЕМА. В гироскопической секции (приборе AI) предусмотрена такие возможность искусственного рассогласования следящей системы компасного курса кнопками S7 УМЕНЬШ.,S 8 УВЕЛИЧ. Рассогласование осуществляется разбалансировкой мостовой схемы датчика угла путем замыкания одного из плеч моста. Функциональная схема и устройство блока выработки истинного курса. При работе гирокомпаса на подвижном основании ЧЭ устанавливается в плоскости компасного меридиана, положение которого относительно географического определяется величиной скоростной погрешности. Для получения истинного курса судна Ки необходимо компасный курс Кк откорректировать на величину скоростной поправки. Эта корректировка выполняется в следящей системе курса трансляционного прибора путем введения в сигнал рассогласования, отрабатываемый следящей системой, напряжения, пропорционального величине скоростной поправки. Функциональная схема выработки и трансляции истинного курса приведена на рис. 12. Рис. 12 Следящая система трансляционного прибора по составу аналогична описанной выше следящей системе компасного курса и состоит из ВТ-приемника курса Т2, блоков БПУ-32 (А4), БКМ-32 (Б5), БКСС (A3), исполнительного двигателя 3,2 ДБ (Ml). На статорные обмотки вращающегося трансформатора Т2 через разъем XI поступают напряжения с ВТ-датчика компасного курса. Напряжение рассогласования угловых положений роторов ВТ-датчика и ВТ-приемника подается на мост из резисторов R.4...R.6, в другую диагональ моста подано напряжение скоростной поправки. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Суммарный сигнал с одного из плеч поста проходит через усилитель БПУ-32, коммутатор БКМ-32 и поступает на управляющие обмотки исполнительного двигателя 3,2 ДБ. Двигатель, отрабатывая сигнал рассогласования, разворачивает валы приемника курса Т2, датчиков курса BI...B3, ТЗ и курсовые шкалы трансляционного прибора на угол Ки. Напряжение, пропорциональное величине скоростной поправки, вырабатывается блоком коррекции курса А2 по следующей формуле: (I) Напряжение, пропорциональное скорости судна, подается в блок коррекции с вращающегося трансформатора - датчика скорости от лага в режиме автоматического ввода скорости, либо с резистора 3 трансляционного прибора при ручном вводе скорости. Для изделия "Амур-ЗМ" необходим датчик скорости типа АВТ-5 КФЗ.031.064 на цене оборота 432 узла. Переключение режимов ввода скорости (ручной - автоматический) осуществляется в приборе ТЗ (T3/I) тумблером S1, Географическая широта места устанавливается вручную по шкале φ трансляционного прибора потенциометром R I. Градуировка шкалы выполнена в секансной зависимости для получения с потенциометра напряжения, пропорционального 1/cos φ. Регулировка чувствительности, колебательности и скорости отработки следящей системы трансляции курса может быть при необходимости осуществлена подбором резисторов R 10 и R11 делителя напряжения на входе блока усилителя БПУ-32 и демпфирующего резистора R 12. Блок БКСС (A3) обеспечивает контроль работы следящей системы и при наличии повышенного сигнала рассогласования на входе усилителя БПУ-32 замыкает цепь питания табло НЗ, Н4 РАССОГЛ. СЛЕД.СИСТЕМЫ. Порог срабатывания блока задается делителем входного сигнала на резисторах R8, Включение и отключение следящей системы осуществляется тумблером S 2. Трансляция курса потребителям осуществляется в изделии "Амур-ЗМ" от сельсинов-датчиков, установленных на цене оборота 1°. Устройство трансляционного прибора. В гирокомпасе "Амур-ЗМ" трансляционный прибор поставляется в двух вариантах: либо в виде автономного прибора ТЗ, предназначенного для установки на переборку, либо в составе центрального прибора Л1 (Л1/1) - прибор T3/I. В последнем случае трансляционный прибор установлен на гироскопическую секцию центрального прибора. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Приборы T3/I в зависимости от вида судовой сети и типа приемников курса судна имеют три исполнения: прибор T3/I ЦЯ2.328.001-02 - с трансляцией курса на частоте 50 Гц; прибор T3/I ЦЯ2.328.001-01 - с трансляцией курса на частоте 500 Гц; прибор T3/I ЦЯ2.328.001 - с трансляцией курса на частоте 50 и 500 Гц. Все трансляционные приборы изделия схемно и конструктивно унифицированы. Прибор T3/I состоит из корпуса и крышки. Крышка прибора открывается при повороте рукояток двух замков, расположенных в корпусе. В открытом положении она фиксируется при помощи специального ограничителя. На крышке прибора имеется застекленное окно для наблюдения за шкалами курса точного и грубого отсчетов и световые табло, сигнализирующие о включении трансляции и рассогласовании следящей системы. Шкалы прибора освещаются лампочками. На крышке также расположены ручка регулировки подсветки шкал, ручки установки широты и скорости, кронштейны с ручками. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Внутри корпуса прибора расположен механизм курса. Он представляет собой кронштейн, на котором установлен редуктор с исполнительным двигателем, шкальным механизмом и ведомыми элементами, являющимися датчиками курса, в качестве которых применены сельсины ДИ-150 и НД-15П на цене оборота 1°. Количество и тип датчиков определяется исполнением прибора. Кроме механизма курса в корпусе установлены электронные блоки БКМ (А5), БКК (А2), БПУ (А4), БКСС (A3), платы с электроэлементами и предохранителями, трансформаторы. На внутренней стороне крышки прибора расположены блок питания коррекции ВПК (AI), конденсаторы, резисторы Rl,R3,RI3. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |